## Slide 1: Projekt i wykonanie systemu lokalizacji pojazdu
Autor
Miłosz Stec
Opiekun pracy
dr inż. Grzegorz Góra

## Slide 2
Rozwój wiedzy
Chęć zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu projektowania i budowy urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) oraz programowania mikrokontrolerów.
Aspekt ekonomiczny
Koszt gotowych rozwiązań rynkowych jest relatywnie wysoki. Projekt własny stanowi tańszą, a równie funkcjonalną alternatywę.
Motywacja
Zapotrzebowanie rynkowe
Rosnące zapotrzebowanie na narzędzia do precyzyjnej analizy przebytych tras oraz monitorowania parametrów eksploatacyjnych pojazdów.

## Slide 3
Cel pracy:
Projekt i realizacja urządzenia monitorowania położenia pojazdu z wykorzystaniem mikrokontrolera ESP32.
Cel i założenia projektu
Założenia projektowe:
Możliwość pracy urządzenia offline,
Synchronizacja danych z serwerem po powrocie WiFi,
Możliwość rozszerzenia o obsługę portu OBD2 oraz czujników środowiskowych,
Oprogramowanie typu open-source.

## Slide 4
Algorytm pracy urządzenia
Sekwencyjna akwizycja i serializacja:
Pobieranie danych z wielu źródeł (GNSS, DS18B20) i natychmiastowa konwersja do formatu JSON.
Obsługa wyjątków sieciowych:
Próba połączenia i wysyłki jest podejmowana tylko w określonym oknie czasowym, aby uniknąć blokowania głównej pętli.
Trwałość danych:
Wykorzystanie systemu plików (FAT32) na karcie SD jako nieulotnego bufora, gwarantującego ciągłość śladu GPS w strefach bez zasięgu Wi-Fi.

## Slide 5
Realizacja prototypu

## Slide 6
Interfejs ThingsBoard

## Slide 9
Podsumowanie
CEL PRACY ZOSTAŁ/NIE ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY
Wnioski końcowe
Urządzenie realizuje wszystkie założone funkcje.
Rozwiązanie jest skalowalne i tańsze od odpowiedników rynkowych.
Potwierdzono poprawność integracji części sprzętowej z oprogramowaniem.
Możliwości rozwoju
Pełna implementacja diagnostyki za pomocą OBD2.
Dodanie modułu GSM dla śledzenia w czasie rzeczywistym.
Szyfrowanie danych na karcie SD.